MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SUL DE MINAS GERAIS

Campus Muzambinho

Bairro Morro Preto – Caixa Postal 02 – Muzambinho/MG – CEP: 37890-000

Fone/Fax: (0xx35) 3571-5051

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2016

PROCESSO Nº  23346.002435.2016-59

ANEXO III - MEMORIAL DESCRITIVO PARA A REFORMA DE AMBIENTES PROTEGIDOS

O memorial tem por objetivo caracterizar todos os materiais e componentes envolvidos na  reforma de 02 (dois) ambientes protegidos para a produção de hortaliças. As especificações técnicas necessárias estão descritas a seguir.

UNIDADE 01: REFORMA DO  AMBIENTE PROTEGIDO EXISTENTE

01 – MODELO DO AMBIENTE PROTEGIDO EXISTENTE

O modelo do ambiente protegido existente é AGRI – HT, em tirantes internos e externos.

02 – DIMENSÕES DO AMBIENTE PROTEGIDO EXISTENTE:

| Largura: 02 vãos de 7,00 m | 14,00 m |
| --- | --- |
| Comprimento: 10 módulos de 3,00 m | 30,00 m |
| Altura livre sob calha | 3,00 m |
| ÁREA TOTAL DO PROJETO | 420,00 m² |

03 – COBERTURA A SER TROCADA

A cobertura será fixa em filme de polietileno difusor de luz, espessura 150 micra, com tratamento contra raios UV.

04 – FECHAMENTOS FRONTAIS E LATERAIS

Será trocado toda a tela nos fechamentos frontais e laterais. Nos fechamentos frontais e laterais serão fixos a tela ANTI-AFÍDEOS (50 mesh), com tratamento contra raios UV.

05 – ABERTURA FRONTAL SEMICIRCULAR

A abertura frontal semicircular tem por objetivo a eliminação do ar quente. Nos arcos das duas frontais (frente e fundo) serão instalados perfis de alumínio, formando uma abertura semicircular, visando uma melhor circulação do ar e com fechamento em tela ANTI-AFÍDIOS (50 mesh), com tratamento contra raios UV.

06 – CALÇADA PERIMETRAL:

No perímetro externo da estufa será feita uma calçada com 0,50 cm de largura e 5,00 cm de espessura em concreto desempenado. A calçada será construída com declividade para o escoamento de água das chuvas. Os materiais necessários para a construção da calçada perimetral (concreto, ferragem, etc.) serão fornecidos pela CONTRATADA.

07 – PORTA DE ACESSO:

Será instalado 01 (uma) porta de acesso tipo correr (porta falsa), medindo 3,00 m de largura x 2,50 m de altura, construídas em perfis de aço galvanizado e com fechamento em tela ANTI-AFÍDIOS (50 mesh), com tratamento contra raios UV. Os materiais necessários para a construção e colocação da porta serão fornecidos pela CONTRATADA..

08 – SISTEMA CORTINA SOMBREAMENTO MANUAL:

Para controle da temperatura e luminosidade interna da estufa, será instalado de 01 (um) sistema de cortina de sombreamento móvel (14,00 m x 30,00), com acionamento manual com caixa de redução. O sistema será composto de tubos “Ø” galvanizados para eixo central do acionamento, roldanas de reenvio, fio de nylon para apoio e fixação da tela, cabo de aço galvanizado para movimentação do sistema, fixador e conectores “8”. Para vedação do sistema de cortina de sombreamento será utilizada tela termorefletora aluminizada 35% de sombra, com tratamento contra raios UV.

MODELO CORTINA MANUAL COM REDUTOR

09 – MÃO DE OBRA:

A mão de obra para a reforma do ambiente protegido, conforme descritos na parte técnica, serão efetuados por técnicos especializados (funcionários) da CONTRATADA.

10-VIGIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA, durante a execução da reforma, ficará responsável por todos os materiais, equipamentos e instalações contidos no canteiro de obras. A reforma ficará sob responsabilidade da CONTRATADA enquanto não tiver sido considerada aceita pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

11-HIGIENE E SEGURANÇA

A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os trabalhadores da obra. A CONTRATADA deverá manter o canteiro em condições de higiene que evitem a proliferação de doenças. Após a realização da obra, imediatamente, a CONTRATADA deverá fazer a limpeza do local, retirando todos os entulhos e materiais descartados proveniente da obra.

22 - CONDIÇÕES GERAIS: garantias

Os produtos terão garantia a contar de sua entrega, contra quaisquer falhas, irregularidades ou defeitos de fabricação e instalação.

- Com 01 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação: Estrutura metálica, instalações elétricas e hidráulicas.

- Com 1,5 (um e meio) ano de garantia contra defeitos de fabricação (envelhecimento precoce): Filme de cobertura difusor de luz.

- Com 05 (cinco) anos de garantia contra defeitos de fabricação: Tela de fechamentos antiafídios.

- Com 05 (cinco) anos de garantia: Galvanização da estrutura.

UNIDADE 02: REFORMA DO  AMBIENTE PROTEGIDO EXISTENTE

01 – MODELO DO AMBIENTE PROTEGIDO (ESTUFA) EXISTENTE

O modelo do ambiente protegido existente é AGRI – HT, em tirantes internos e externos.

02 – DIMENSÕES DO AMBIENTE PROTEGIDO EXISTENTE:

| Largura: 02 vãos de 7,00 m | 14,00 m |
| --- | --- |
| Comprimento: 24 módulos de 3,00 m | 72,00 m |
| Altura livre sob calha | 3,00 m |
| ÁREA TOTAL DO PROJETO | 1.008,00m² |

03 – COBERTURA A SER TROCADA

A cobertura será fixa em filme de polietileno difusor de luz, espessura 150 micra, com tratamento contra raios UV.

04 – FECHAMENTOS FRONTAIS E LATERAIS

Será trocado toda a tela nos fechamentos frontais e laterais. Nos fechamentos frontais e laterais serão fixos a tela ANTI-AFÍDEOS (50 mesh), com tratamento contra raios UV.

05 – ABERTURA FRONTAL SEMICIRCULAR

A abertura frontal semicircular tem por objetivo a eliminação do ar quente. Nos arcos das duas frontais (frente e fundo) serão instalados perfis de alumínio, formando uma abertura semicircular, visando uma melhor circulação do ar e com fechamento em tela ANTI-AFÍDIOS (50 mesh), com tratamento contra raios UV.

06 – CALÇADA PERIMETRAL:

No perímetro externo da estufa será feita uma calçada com 0,50 cm de largura e 5,00 cm de espessura em concreto desempenado. A calçada será construída com declividade para o escoamento de água das chuvas. Os materiais necessários para a construção da calçada perimetral (concreto, ferragem, etc.) serão de fornecimento pela empresa.

07 – PORTA DE ACESSO:

Está previsto a instalação de 01 (uma) porta de acesso tipo correr (porta falsa), medindo 3,00 m de largura x 2,50 m de altura, construídas em perfis de aço galvanizado e com vedação idêntica as laterais, com tratamento contra raios UV.

08 – SISTEMA CORTINA SOMBREAMENTO MANUAL:

Para controle da temperatura e luminosidade interna da estufa, está prevista a instalação de 02 (dois) sistema de cortina de sombreamento móvel (14,00 m x 36,00), com acionamento manual com caixa de redução. O sistema será composto de tubos “Ø” galvanizados para eixo central do acionamento, roldanas de reenvio, fio de nylon para apoio e fixação da tela, cabo de aço galvanizado para movimentação do sistema, fixador e conectores “8”. Para vedação do sistema de cortina de sombreamento será utilizada tela termorefletora aluminizada 35% de sombra, com tratamento contra raios UV. Devido ao comprimento da estufa, o sistema de sombreamento interno será dividido em duas etapas, para que o acionamento manual seja executado.

MODELO CORTINA MANUAL COM REDUTOR

09 – MÃO DE OBRA:

A mão de obra para a reforma do ambiente protegido, conforme descritos na parte técnica, serão efetuados por técnicos especializados (funcionários) da CONTRATADA.

10-VIGIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA, durante a execução da reforma, ficará responsável por todos os materiais, equipamentos e instalações contidos no canteiro de obras. A reforma ficará sob responsabilidade da CONTRATADA enquanto não tiver sido considerada aceita pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

11-HIGIENE E SEGURANÇA

A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os trabalhadores da obra. A CONTRATADA deverá manter o canteiro em condições de higiene que evitem a proliferação de doenças. Após a realização da obra, imediatamente, a CONTRATADA deverá fazer a limpeza do local, retirando todos os entulhos e materiais descartados proveniente da obra.

12 - CONDIÇÕES GERAIS: garantias

Os produtos terão garantia a contar de sua entrega, contra quaisquer falhas, irregularidades ou defeitos de fabricação e instalação.

- Com 01 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação: Estrutura metálica, instalações elétricas e hidráulicas.

- Com 1,5 (um e meio) ano de garantia contra defeitos de fabricação (envelhecimento precoce): Filme de cobertura difusor de luz.

- Com 05 (cinco) anos de garantia contra defeitos de fabricação: Tela de fechamentos antiafídios.

- Com 05 (cinco) anos de garantia: Galvanização da estrutura.